PROJET RMI 1ère Sortie : ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’EAU

En collaboration avec le Parc de la Rivière des Mille-Îles Interprétation du milieu Analyses physico-chimiques Coliformes Macro-Invertébrés

Le contenu de ce document est inspiré en grande partie des textes du projet

J’Adopte un cours d’eau

(CVRB, 2005)1

TABLE DES MATIÈRES

|  | page |
| --- | --- |
| INTRODUCTION 1. RÉPARTITION DES TÂCHES 2. LISTE DU MATÉRIEL 3. MANIPULATIONS 3.1 Échantillonnage 3.2 Données physico-chimiques 3.21 Profondeur 3.22 Température 3.23 pH 3.24 O2 dissous 3.25 Turbidité 3.26 Dureté 3.27 Phosphates 3.28 Nitrates 3.3 Coliformes 3.4 Macroinvertébrés 3.41 Récolte et tri 3.42 Identification et dénombrement 4. RÉSULTATS 4.1 Données physico-chimiques 4.2 Coliformes 4.3 Macroinvertébrés 4.31 Dénombrement 4.32 Qualité de l’eau 5. MÉDIAGRAPHIE | 3 3 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 |

INTRODUCTION

Collaboration avec le Parc de la RMI.

Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration du Parc de la Rivière des Mille-Îles. Ce dernier met gracieusement à notre disposition des embarcations, du matériel, de l’expertise et des ressources humaines. En contrepartie, nous nous engageons à divulguer tous les résultats de nos analyses.

Interprétation du milieu et sites d’échantillonnage.

La rivière des Mille-Îles (RMI) est particulièrement riche en marais et c’est cet écosystème que nous explorons. Le site précis d’interprétation et d’échantillonnage pourra varier d’un groupe à l’autre, en particulier selon les conditions météorologiques et la durée de la visite.

Analyses.

Ce document est d’abord un guide pratique concernant les analyses à effectuer lors de la sortie en rabaska. Elles sont de 3 types :

- Analyses physico-chimiques

- Analyse du taux de coliformes (totaux et fécaux)

- Analyse de la qualité de l’eau à l’aide de macroinvertébrés «bioindicateurs».

Sauf exception, toutes les analyses sont menées en triplicatas.

1. 	RÉPARTITION DES TÂCHES

Suggestion : le groupe est subdivisé en 6 équipes; 2 équipes par rabaska.

| Tâches | Personnes / rabaska |
| --- | --- |
| Barreur (euse) |  |
| Supervision : Inventaire du matériel à l’aller et au retour Rapporter les échantillons au labo (frigo) Compilation de tous les résultats Profondeur, température, pH, turbidité, coliformes | 2 personnes (1 par équipe) |
| Oxygène dissous, dureté, nitrates, phosphates | 2 personnes (1 par équipe) |
| Macroinvertébrés (prélèvement et tri) | 4 personnes (2 par équipe) |

2. 	LISTE DU MATÉRIEL

| ITEMS | Qté/ rabaska |
| --- | --- |
| Fiche d’inventaire du matériel à transporter | 1 |
| Macro-invertébrés - récolte et tri Filet troubleau à long manche (grand) Puise (pour aquarium) de grandeur moyenne (6po x 5po ou 15cm x 12 cm) Bac de triage blanc (grand) Pipettes Pasteur de plastique (pour aspirer et transférer les organismes) Pinces pour manipuler les organismes Bacs à glaçons Loupes Bouteilles à pilules Sac ziploc grand Crayon gras Chaudière pour échantillonnage Au labo : loupes binoculaires (12), boîtes de Pétri, pinces, pipettes Pasteur de plastique, clés d’identifications (12), photos et guides d’identification. | 1 1 1 4 4 2 2 12 2 1 1 |
| Coliformes Bouteille d’échantillonnage stérile Plaque ColiPlate Micropipette 200µL et embouts stériles Crayon feutre indélébile Au labo : incubateur 35oC, lampe UV | 1 1 1 1 |
| Données physico-chimiques Profondeur : corde étalonnée Température : thermomètre calant avec corde Bouteille d’échantillonnage (même échantillon pour pH, turbidité, dureté, O2, PO4 et NO3) pH : - papier indicateur ou pH mètre de retour au collège Turbidité : - kit «LaMotte» - Bouteille d’eau distillée (200 mL) Dureté : - kit «Ward’s» (min 3 ampoules pour triplicatas) O2 dissous : - kit «Ward’s» (min 3 ampoules pour triplicatas) PO4- dissous : - kit «Hach» (+ tige de verre et pipette Pasteur de plastique) NO3- : - kit «Ward’s» | 1/classe 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Divers Flacon laveur (rempli avant départ avec de l’eau du robinet) Crayons gras Paires de gants Rouleau de ruban adhésif masquant («masking tape») Fiches d’instruction pour les tests physico-chimiques Chaudière pour vidange des réactifs Poubelle jaune pour ampoules de tests ou autres débris | 1 4 3 1 1 1 1/classe |

3. 	MANIPULATIONS

3.1	ÉCHANTILLONNAGE2

Site d’échantillonnage

- Idéalement, on choisit un site représentatif de l’environnement à étudier, accessible et suffisamment profond (au moins 30 cm).

- À l’approche du site, il est primordial de ne pas perturber les conditions existantes. On évite de circuler à l’endroit précis des prélèvements, que ce soit à gué ou en embarcation.

Prélèvement d’un échantillon

- Idéalement, on devrait pouvoir effectuer toutes les analyses à partir du même échantillon, sauf l’analyse bactériologique (coliformes) pour laquelle on utilise une bouteille stérile réservée à cet effet et manipulée de manière aseptique.

- Sinon, les échantillons doivent être prélevés au même endroit, de la même manière.

- Immerger la bouteille, ouverture vers le bas, jusqu’à environ 25cm sous la surface de l’eau, si la profondeur le permet; éviter de prélever la couche superficielle qui contient des particules flottantes ou de toucher au fond de l’eau et de mettre en suspension des sédiments.

- S’il y a du courant, redresser la bouteille vers le courant.

3.2	DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

3.21	Profondeur

- Évaluer la profondeur à l’endroit des prélèvements avec une corde étalonnée.

3.22	Température

- Immerger complètement un thermomètre calant jusqu’à l’obtention d’une lecture stable.

- Effectuer la lecture rapidement afin de minimiser l’influence de la température ambiante.

3.23	pH

- La lecture du pH peut être effectuée sur place ou de retour au labo avec un pH-mètre. Dans ce cas, l’appareil devra être calibré en tenant compte de la température de l’échantillon au moment de la lecture.

3.24	Oxygène dissous

- La concentration d’O2 varie avec la turbulence; on effectuera donc ce test en premier lieu, en évitant d’agiter l’échantillon.

- La concentration d’O2 varie aussi beaucoup avec la température de l’eau. On doit opérer rapidement et faire en sorte que la lecture soit prise à la température réelle du prélèvement et non à la température ambiante.

Marche à suivre pour le dosage colorimétrique de l’oxygène dissous de WARD’S: remplissez le contenant test à la marque de 25 mL avec l’eau du cours d’eau ; placez la pointe d’une ampoule test dans une dépression du contenant d’échantillonnage. Brisez la pointe en poussant l’ampoule vers le côté du contenant ; l’eau va pénétrer dans l’ampoule et se mélanger avec le réactif (Fig. 1) ; retirez l’ampoule du contenant d’échantillonnage en maintenant la pointe vers le bas ; mélangez le contenu de l’ampoule test en l’inversant plusieurs fois ; essuyez le liquide sur la paroi extérieure de l’ampoule test; attendez 2 minutes pour le développement de la couleur ; insérez le tube dans le comparateur et jumelez la couleur de votre test avec un des témoins pour obtenir l’O.D. Fig.2)

Valeur observée (mg/L) et pourcentage d’oxygène dissous.

- La quantité maximale d’oxygène dépend de la température de l’eau. Par exemple, à 18oC, l’eau ne peut en contenir plus de 9,45 mg/L (voir le tableau ci-dessous).

- Pour analyser la teneur en O2 d’un plan d’eau, on n’utilise pas les valeurs mesurées en mg/L mais plutôt le degré de saturation en O2 exprimé en pourcentage d’O2 dissous:

Degré de saturation en O2 =

% d’O2 dissous  =  	Valeur mesurée en mg/L              X   100

Valeur max. à la température de l’eau

Concentration maximale d’oxygène dissous (O.D.) SELON LA TEMPÉRATURE

| °C | O2 mg/L | °C | O2 mg/L | °C | O2 mg/L | °C | O2 mg/L | °C | O2 mg/L | °C | O2 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14.60 | 8 | 11.83 | 16 | 9.85 | 24 | 8.40 | 32 | 7.28 | 40 | 6.41 |
| 1 | 14.19 | 9 | 11.55 | 17 | 9.65 | 25 | 8.24 | 33 | 7.16 | 41 | 6.31 |
| 2 | 13.81 | 10 | 11.27 | 18 | 9.45 | 26 | 8.09 | 34 | 7.05 | 42 | 6.22 |
| 3 | 13.44 | 11 | 11.01 | 19 | 9.26 | 27 | 7.95 | 35 | 6.93 | 43 | 6.13 |
| 4 | 13.09 | 12 | 10.76 | 20 | 9.07 | 28 | 7.81 | 36 | 6.82 | 44 | 6.04 |
| 5 | 12.75 | 13 | 10.52 | 21 | 8.90 | 29 | 7.67 | 37 | 6.71 | 45 | 5.95 |
| 6 | 12.43 | 14 | 10.29 | 22 | 8.72 | 30 | 7.54 | 38 | 6.61 |  |  |
| 7 | 12.12 | 15 | 10.07 | 23 | 8.56 | 31 | 7.41 | 39 | 6.51 |  |  |

3.25	Turbidité

Marche à suivre pour le test de turbidité par comparaison de transparence de LaMotte: En faisant le prélèvement, il est important de ne pas créer plus de turbidité que celle qui existe déjà dans le cours d'eau. Il faut donc éviter de remuer le fond, les rives du cours d’eau ou encore, les plantes aquatiques. Remplissez l’un des 2 tubes avec l’eau à tester jusqu’à la marque de 50 mL (si l’eau est trop trouble et que la marque noire au fond du tube n’est plus visible, emplir le tube jusqu’à la marque de 25 mL) ; remplissez le deuxième tube avec de l’eau distillée, du même volume que le premier tube. Ceci est votre tube « d’eau claire » ; placez les deux tubes côte à côte et comparez la différence de clarté de l’eau. Si le point noir au fond du tube est aussi clair dans les deux tubes, la turbidité est de zéro. Sinon, procédez à l’étape 4 ; agitez vigoureusement le réactif « Standard turbidity reagent » fourni dans l'ensemble. Ajoutez, avec le compte gouttes, 0,5 mL au tube d’eau claire (eau distillée). En utilisant la tige de verre, remuez l’eau des deux tubes afin de répartir également les particules en suspension. Vérifiez la différence de clarté de l’eau des deux tubes en comparant la netteté du point noir au fond. Répétez cette étape jusqu’à ce que la turbidité des deux tubes soit égale, tout en tenant compte du nombre de compte goutte de réactif ajouté ; chaque ajout de 0,5 mL dans un volume de 50 mL d’eau, correspond à 5 unités de turbidité de Jackson (JTU). Si le volume d’eau est de 25 mL, chaque 0,5 mL de réactif ajouté correspond alors à 10 JTU. Afin de déterminer la turbidité de l’échantillon, référez-vous au tableau ci-dessous ; rincez bien les deux tubes après chaque utilisation.

#### TABLEAU : RÉSULTATS DU TEST DE TURBIDITÉ

| Nombre de compte goutte (0,5 mL) de réactif ajouté | Quantité totale de réactif (mL) | Pour un échantillon de 50 mL | Pour un échantillon de 25 mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 5 JTU | 10 JTU |
| 2 | 1.0 | 10 JTU | 20 JTU |
| 3 | 1.5 | 15 JTU | 30 JTU |
| 4 | 2.0 | 20 JTU | 40 JTU |
| 5 | 2.5 | 25 JTU | 50 JTU |
| 6 | 3.0 | 30 JTU | 60 JTU |
| 7 | 3.5 | 35 JTU | 70 JTU |
| 8 | 4.0 | 40 JTU | 80 JTU |
| 9 | 4.5 | 45 JTU | 90 JTU |
| 10 | 5.0 | 50 JTU | 100 JTU |
| 15 | 7.5 | 75 JTU | 150 JTU |
| 20 | 10.0 | 100 JTU | 200 JTU |

3.26	Dureté

Marche à suivre pour le test de la dureté par titrage colorimétrique de WARD’S plongez le contenant d’échantillonnage dans le cours d’eau ; remplissez le contenant d’échantillonnage à la marque de 25 mL avec l’eau de la rivière ; placez la valve tube sur la pointe de l’ampoule test. Faites glisser la valve-tube jusqu’à la marque de référence la plus près de l’élargissement de l’ampoule test (Fig. 1); brisez la pointe de l’ampoule avec les doigts à la marque de référence près de la pointe de l’ampoule test (Fig. 1 et 2); glissez l’assemblage valve-ampoule dans l’appareil de titrage. Passez d’abord la valve tube par l’ouverture circulaire et soulevez la barre de contrôle située sur le côté pour permettre à la valve tube de sortir à l’autre bout de l’appareil de titrage (Fig. 3); placez la pointe de la valve tube dans l’eau du contenant d’échantillonnage (Fig. 4); pressez la barre de contrôle pour permettre à une petite quantité d’eau de pénétrer dans l’ampoule test et soulevez-la immédiatement par la suite. Mélangez votre échantillon en renversant 1 fois l’assemblage valve-ampoule. Le contenu de l’ampoule test deviendra bleu (Fig. 4); répétez l’étape 5 jusqu'à ce que le contenu de l’ampoule test passe du bleu au rose. N’oubliez pas de mélanger après chaque titrage (après avoir fait entrer de l’eau) ; lorsque le contenu de l’ampoule test est rose, retirez l’appareil de titrage de l’eau et sortez l’assemblage valve-ampoule de cet appareil ; tenez l’ampoule test à la verticale, la pointe de la valve tube vers le haut. Lisez le niveau d’eau dans l’ampoule test en mg/L (Fig. 5).

3.27	Phosphates (ortho-phosphates ou H2PO4-)

Marche à suivre pour le dosage colorimétrique des phosphates de Hach. Commencer par la gamme basse (0-1 mg/L).  Si la concentration est trop élevée, utiliser les procédures pour gammes plus élevées.

| gamme basse (0-1 mg/L) | gamme moyenne (0-5 mg/L) | gamme haute (0-50 mg/L) |
| --- | --- | --- |
|  | Placer l’adaptateur dans le comparateur |  | Retirer l’adaptateur et replacer le disque |  | Retirer l’adaptateur et replacer le disque |
|  | Placer le disque et refermer | --- | --- |  | Rincer 2 tubes à l’eau désionisée |
|  | Remplir un tube sous le trait supérieur avec l’échantillon |  | Remplir un tube jusqu’au trait de 5,0mL avec l’échantillon |  | Remplir un tube jusqu’au trait de 5,0mL avec l’eau désionisée |
|  | Placer dans l’ouverture gauche |  | Placer dans l’ouverture gauche |  | Placer dans l’ouverture gauche |
|  | Remplir un flacon carré à 20mL avec l’échantillon |  | Remplir un 2e tube au trait de 5,0mL avec l’échantillon |  | Rincer le compte-gouttes avec l’échantillon et transférer 0,5mL dans un 2e tube |
| --- | --- | --- | --- |  | Compléter à 5,0mL avec l’eau désionisée |
|  | Ajouter le contenu d’un sachet |  | Ajouter le contenu d’un sachet |  | Ajouter le contenu d’un sachet |
|  | Mélanger et attendre 8 min. la coloration |  | Mélanger et attendre 1 min. la coloration |  | Mélanger et attendre 1 min. la coloration |
|  | Remplir un 2e tube au trait supérieur | --- | --- | --- | --- |
|  | Placer dans l’ouverture droite |  | Placer dans l’ouverture droite |  | Placer dans l’ouverture droite |
|  | Tourner jusqu’à égalité des teintes |  | Tourner jusqu’à égalité des teintes |  | Tourner jusqu’à égalité des teintes |
| Diviser par 50 la valeur lue | Diviser par 10 la valeur lue | Lire la concentration en mg/L |

Résultats :

- La lecture indique la teneur en mg/L de phosphates.

- Diviser par 3 pour la quantité de phosphore.

3.28	Nitrates (NO3-)

Marche à suivre pour le dosage colorimétrique des nitrates de LaMotte.

Résultats :

- La lecture indique la teneur en mg/L d’azote nitrique.

Multiplier par 4,4 pour la quantité de nitrates.

- 3.3	COLIFORMES

Prélèvement d’un échantillon. Utiliser une bouteille stérile réservée pour cette analyse et manipulée de manière aseptique.

«Coliplate» : Le dosage des coliformes est effectué sur une plaque de 96 puits (8 rangées et 12 colonnes). Chaque puits  contient des réactifs produisant une coloration bleue en présence de coliformes  «totaux» et une fluorescence aux UV avec des coliformes «fécaux» de l’espèce E. coli.

- Un seul test est réalisé sur 16 puits (2 colonnes).

- On peut laisser une colonne libre entre chaque test de manière à éviter les débordements entre les puits.

- On peut remplir les puits une fois de retour au labo pour minimiser les risques de débordement.

Marche à suivre :

- prenez un échantillon de 100 à 250 mL d’eau à analyser et mélangez-le bien ;

- ouvrez le casier de plastique de la Coliplate ;

- déposez 200ul dans chacun des 16 puits à l’aide d’une micropipette.  Il est important d’utiliser pour chaque test un embout de pipette stérile qui n’a jamais été utilisé;

- fermez le couvercle de plastique et scellez avec du masking tape; inscrivez sur le dessus, à l’aide d’un crayon feutre indélébile, le numéro du groupe, la date et le nom (ou numéro) de l’équipe (ou de la personne qui a échantillonné) ;

- incubez l’échantillon à 35oC pendant 24 heures ;

- comptez le nombre de puits bleus.  Référez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir le nombre de coliformes totaux par 100 mL d’échantillon (en UFC/100 mL);

- passez une lampe UV (365nm) au-dessus de la Coliplate (attention de ne pas diriger la lampe UV vers vos yeux ou ceux de vos coéquipiers!) et comptez le nombre de puits fluorescents.  Ils vous permettront d’estimer les coliformes E. coli, un des meilleurs indicateurs d’une contamination fécale.

Tableau. Nombre probable d’unités de formation de colonie (UFC) par 100 mL.

Puits bleus = coliformes totaux	Puits bleus et fluorescents = E. coli

| Nombre de puits positifs | UFC par 100 mL | Nombre de puits positifs | UFC par 100 mL | Nombre de puits positifs | UFC par 100 mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | < 16 | 6 | 119 | 12 | 375 |
| 1 | 16 | 7 | 146 | 13 | 469 |
| 2 | 33 | 8 | 177 | 14 | 619 |
| 3 | 52 | 9 | 213 | 15 | 938 |
| 4 | 72 | 10 | 255 | 16 | > 938 |
| 5 | 94 | 11 | 307 |  |  |

3.4	MACROINVERTÉBRÉS

3.41	Prélèvements et tri des organismes

A) Généralités sur la récolte d’organismes:

  - On cherche ici à déterminer quels sont les types organismes relativement les plus abondants. On ne cherche donc pas à recueillir le plus d’organismes possible.

  - On doit effectuer la récolte d’une manière systématique et reproductible. On ne cherche pas à attraper des organismes qu’on aurait aperçus au passage.

  - Les récoltes au filet sont vidées directement dans un grand bac blanc ou, au besoin, dans un sceau de manière temporaire.

B) Types de milieu et méthodes de prélèvement:

  - Berge marécageuse : le long des rives, constituée d’une grande quantité de plantes aquatiques émergées, comme des quenouilles et du carex, dont le bas de la tige et les racines sont dans l’eau.  Des amas de feuilles mortes, parfois en décomposition, sont souvent emmêlés aux racines.  C’est l’habitat le plus souvent présent dans les cours d’eau à fond vaseux et c’est aussi le plus productif.

    - À partir du fond, faire glisser la base du filet troubleau à long manche sur les tiges et les racines des plantes aquatiques; grattez vigoureusement tout en effectuant un mouvement jusqu’à la surface de l’eau; vider et répéter 2 autres fois.

  - Herbier aquatique : constitué de plantes aquatiques complètement submergées, mais dont les feuilles peuvent parfois flotter à la surface, comme de l’élodée, du rubanier ou des nénuphars. Le fond est souvent recouvert d’une importante couche de matière organique en décomposition.  Cet habitat est un peu moins productif.

    - Gratter vigoureusement le fond et les plantes submergées tout en effectuant un mouvement vers le haut à l’aide d’une puise (type aquarium) de grandeur moyenne; cette dernière sera plus facile à manipuler et moins dommageable à l’herbier aquatique. Vider et répéter 4 fois.

  - Vase, sable et gravier : zone dépourvue de végétation; le fond est constitué uniquement de vase, de sable ou de fin gravier et peut parfois contenir des roches recouvertes d’algues.  C’est l’habitat le moins productif du cours d’eau.

    - Déposer le bord du filet troubleau à long manche sur le fond et pousser vers l’avant sur une distance de 30 cm tout en grattant la surface de vase, de sable ou de gravier sur environ 5 cm de profondeur.  Pour éviter d’accumuler trop de vase, placer le filet à l’horizontale à la surface en prenant soin de laisser le cerceau métallique à l’extérieur de l’eau et secouer délicatement afin de laisser les fines particules de boue s’échapper. Vider et répéter deux autres fois.

C) Tri des organismes:

  - Au besoin, ajouter un peu d’eau claire dans le bac de triage.

  - Rincer les plantes en les secouant, en essuyant leur surface ou en les arrosant au flacon laveur; les rejeter une fois rincées.

  - À l’aide de pipettes ou de pinces, prélever chaque organisme et placer ceux qui se ressemblent dans un même compartiment d’un bac à glaçons; ajouter un peu d’eau.

Trier ainsi tous les organismes récoltés en recherchant des caractères distinctifs :

- présence ou non de pattes, de queues, d’appendices inhabituels, de branchies;

- forme générale du corps (par exemple : allongée comme un ver, segmentée, arrondie, etc.);

- présence d’une tête distincte du corps;

- type de locomotion (mouvements natatoires ou rampants);

- coloration et motifs (présence de taches, de lignes ou de points faciles à distinguer).

Au besoin, utiliser une loupe.

Attention, la grosseur n’est pas nécessairement un caractère distinctif.

  - Lorsque le triage est complété, rejeter l’eau et les débris.

  - Pour le transport au labo, transférer tous les organismes triés dans des bouteilles à pilules. Bien refermer les bouteilles et les placer dans un grand sac ziploc bien identifié : date, groupe, équipe.

  - Garder au frais jusqu’à l’identification.

3.42	Identification et dénombrement des organismes	DE RETOUR AU LABO

  - Déterminer à quel groupe  de bioindicateur appartient chacun des organismes récoltés à l’aide de

- la clé dichotomique d’identification des macroinvertébrés

- loupes binoculaires

- tous les autres documents disponibles (photos, guides d’identification)

NB.

- Il ne s’agit pas d’identifier les organismes à l’espèce mais bien de déterminer le groupe auxquels ils appartiennent; par exemple, les larves de libellules et de demoiselles appartiennent au groupe des odonates.

- Certains des organismes peuvent appartenir à des groupes qui ne sont pas utilisés à titre de bioindicateurs (ex : arachnides). Noter tout de même leur présence.

  - Dénombrer la quantité d’organismes récoltés dans chacun des groupes et reporter dans le tableau de résultats.

  - Déterminer les deux groupes de bioindicateurs les plus abondants.

4.	RÉSULTATS

4.1	DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES.

Tableau 1: Résultats des analyses physico-chimiques effectuées en triplicata.

| Analyses | #1 | #2 | #3 | MOY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profondeur | cm |  |  |  |  |
| Température | oC |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |
| O2 dissous | mg/L |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |
| Turbidité | JTU |  |  |  |  |
| Dureté (CaCO3) | mg/L |  |  |  |  |
| Phosphates dissous Phosphore dissous | mg/L |  |  |  |  |
|  | mg/L |  |  |  |  |
| Azote nitrique Nitrates | mg/L |  |  |  |  |
|  | mg/L |  |  |  |  |

4.2	COLIFORMES.

Tableau 2: Résultats du dénombrement des coliformes effectué en triplicata.

|  | #1 | #2 | #3 | MOY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformes totaux | Nb puits |  |  |  |  |
|  | UFC |  |  |  |  |
| Coliformes fécaux (E. coli) | Nb puits |  |  |  |  |
|  | UFC |  |  |  |  |

4.3	MACROINVERTÉBRÉS.

4.31 Dénombrement. Inscrire au bas du tableau les deux groupes dominants (les plus abondants) et leur niveau de tolérance.

Tableau 3: Résultats du dénombrement des macroinvertébrés effectué en triplicatas.

| Site de prélèvement: ___________________________________________________________________ |
| --- |
| Groupe : _________________ | #1 | #2 | #3 | Moy |
| Tolérance | Gr # | Type d’invertébrés | Nb | Tot Gr | Nb | Tot Gr | Nb | Tot Gr |  |
| Très sensible | 1 | Plécoptère (perle) |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensible | 2 | Éphémère (éphéméroptère) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Trichoptère (phrygane) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Blépharicère (diptère) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Athéricide (diptère) |  |  |  |  |  |  |  |
| Moy. sensible | 5 | Demoiselle et libellule (odonate) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Corydale (mégaloptère) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sialis (mégaloptère) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Gyrin (coléoptère) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pséphénidé (coléoptère) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dytique (coléoptère) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hydrophile (coléoptère) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elmis (coléoptère) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Écrevisse (crustacé décapode) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Planaire (plathelminthe) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Notonecte (hémiptère) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Corixide (hémiptère) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Punaise d’eau géante (hém.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Scorpion d’eau (hémiptère) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tolérant | 11 | Gammare (crustacé amphipode) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Escargot, patelle (gastéropode) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Bivalve (bivalve; pélécypode) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Nématode (ver rond) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Simulies (diptère; mouche noire) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Brûlot (diptère) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipule(diptère) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Taon (diptère; mouche à cheval) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stratiome (diptère) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mouche dansante (diptère) |  |  |  |  |  |  |  |
| Très tolérant | 16 | Chironome (diptère; moucheron) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Ver de terre aquat. (oligochète) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Sangsue (hirudinée) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Isopode (crustacé isopode) |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupes dominants | 1er Groupe dominant | # | # | # | # |
|  | Tolérance |  |  |  |  |
|  | 2e Groupe dominant | # | # | # | # |
|  | Tolérance |  |  |  |  |

4.32 Qualité de l’eau.

Reporter dans le tableau croisé ci-dessous les deux groupes dominants du tableau #3 et utiliser le tableau #4 pour déterminer la qualité de l’eau.

Tableau 4 :		Qualité de l’eau estimée par les deux groupes dominants de macroinvertébrés bioindicateurs et leurs niveaux de tolérance respectifs.

|  |  | 1er GROUPE DOMINANT : ______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Très tolérant | Tolérant | Moyen | Sensible | Très sensible |
| 2e GR. DOMINANT : _____________ | Très tolérant | Dégradée | De dégradée à pauvre | Pauvre | Moyenne | De bonne à moyenne |
|  | Tolérant | De dégradée à pauvre | Pauvre | Pauvre | De moyenne à bonne | Bonne |
|  | Moyen | Pauvre | Pauvre | Moyenne | Bonne | Bonne |
|  | Sensible | Moyenne | Moyenne | De moyenne à bonne | Bonne | Excellente |
| La qualité de l’eau est : _______________ |

5.	MÉDIAGRAPHIE

1.	Comité de Valorisation de la Rivière Beauport (CVRB, 2005), Projet J’Adopte un cours d’eau.

2.	Ministère DDEP, page consultée le 5 juin 2009, Suivi de la qualité des rivières et petits cours d’eau, [En ligne], URL : http ://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/rivieres/index.htm

__________________________________

# Text boxes

Insérez

ampoule

1 Test = 16 puits sur 2 colonnes

Lisez le niveau de

l’ampoule

test quand

le contenu

est rose

Ajouter de l’eau en

pressant la barre.  Mélangez.

Regardez la

coloration.

Valve tube

Échantillon

## Barre de contrôle de l’appareil titrage

## Brisez

Brisez

ampoule

Ligne de

référence

## Ligne  de

Marque

pour briser

## Marque

Valve

tube

## Valve

«Coliplate»

Remplir à 5,0mL avec l’échantillon

Ajouter un comprimé #1 d’ac. sulfamique

Boucher et mélanger pour dissoudre

Ajouter un comprimé #2 de poudre de zinc

Boucher et mélanger pour dissoudre

Attendre

5 min.

Insérer la barre étalon dans le comparateur

Insérer le tube dans le comparateur

Égaliser les couleurs et prendre une lecture