| Pathologie : ______________________________ Effet thérapeutique recherché :_______________ ________________________________________ Type de tissu à traiter et à traverser :__________ ________________________________________ Acuité de la phase : _______________________ | Densité de puissance DP | X | Mode d’émission CO Coefficient d’opération | X | Temps Nb sec/SRE Le nombre de secondes par SRE | = | Densité d’Énergie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | à ne pas dépasser ( Phase aigue : <30J/cm ( Phase subaigue : 45 à 90 J/cm2 ¨ ¨tardive : 90 à 180 J/cm2 ( Phase chronique :180 à 270 J/cm2 ( Tissus à respecter : _______ J/cm2 |
| 1- Profondeur à atteindre : ______________ cm Grandeur de la zone à couvrir X 1.5 :______ cm2 Choix de la fréquence : ___ MHz SRE :___ cm2 Application : ( directe ou ( en immersion |  |  |  |  |  |  | Densité d’énergie à respecter : _____________ J/ cm2 |
| 2- Mode d’émission : Continu ou pulsé Dépend de la quantité de chaleur désirée |  |  | ______ % En décimale : _____________ |  |  |  |  |
| 3- DP i.e. Effet mécanique recherché (léger, modéré ou important) Si os provoquant réflexion des US : (X.7) Si traitement en immersion : (X2) | DP réelle : ________ W/ cm2 DP à indiquer sur l’appareil ________W/ cm2 |  |  |  |  |  |  |
| 4- Temps théorique prédéterminé : nb sec. par SRE Si phase aigue : 60 sec/SRE ou 1 min/SRE Si phase sub-aigue 90 sec/SRE ou 1.5 min/SRE Si phase chronique 120 sec/SRE ou 2min/SRE | DP réelle : ________ W/ cm2 | X | ________ | X | _____ sec/SRE | = | Densité d’énergie produite _____________ J/ cm2 |
| 5- Corrections à apporter en fonction de la différence de DE théorique et DE à respecter | ________ W/ cm2 | X | CO : ________ | X | ____ sec/SRE | = | DE finale _____________ J/ cm2 |
| 6- Temps total d’émission d’Ultrasons Grandeur de la zone = Nb de SRE ______ Grandeur de la SRE _____ sec/SRE = _____ min/SRE Temps total = Nb de SRE X nb de min/SRE= Durée d’application des US= (Ajuster le temps en fonction de la profondeur et de la fréquence s’il y a lieu) : |  |  |  |  | Temps total ____ X _____ _____ minutes _____ minutes |  |  |
| Informations à indiquer au dossier : 1-Appareil : 2- Fréquence : 3- SRE : 4- Mode continu ou pulsé 5- DP 6- Surface traitée (localisation et dimension) 7- Durée 8- Application dynamique, statique ou en immersion. 9- Direction de passage de la tête ultrasonique |